## Slide 1
1/13
巻頭資料 顕微鏡の使い方
p. 9~12
内容解説用資料

## Slide 2
2/13
内容解説用資料
接眼レンズ
1
鏡筒
2
調節ねじ
3
対物レンズ
4
ステージ
5
しぼり
6
反射鏡
7
顕微鏡の使い方

## Slide 3
3/13
内容解説用資料
顕微鏡の使い方
Notes: https://digi-keirin.com/hs26/bi/26bi1/26bi1a_00901_m.php
顕微鏡の使い方②

## Slide 4
3/13
内容解説用資料
＜使い方の手順＞
①顕微鏡を運ぶときは，【8 両手 】で持ち，体に【9 近づけて 】運ぶ。置くときは【10 水平 】な所 に静かに置く。
②最初に【11 接眼レンズ 】をはめ，続いて 【12 対物レンズ 】をねじ込む。
※接眼レンズを先にはめるのは，ゴミなどが 【13 鏡筒 】内に落ちるのを防ぐため。
※レンズを【14 直接 】手でさわって汚さないように注意する。
両手
近づけて
水平
接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒
直接

## Slide 5
3/13
内容解説用資料
＜使い方の手順＞
③対物レンズを最も【15 低倍率 】のものにし，【16 反射鏡 】を調節して視野を明るくする。
※反射鏡で【17 直射日光 】を受けると眼を傷める恐れがあるので注意する。
④観察対象が対物レンズの【18 真下 】にくるように，【19 ステージ 】にプレパラートを置く。顕微鏡を【20 横 】から見ながら， 【21 調節ねじ 】を回し，対物レンズとプレパラートをできるだけ近づける。
低倍率
反射鏡
直射日光
真下
ステージ
横
調節ねじ

## Slide 6
3/13
内容解説用資料
＜使い方の手順＞
⑤接眼レンズをのぞきながら，【22 調節ねじ 】を④のときと【23 逆 】向きに（プレパラートと対物レンズを【24 離す 】方向に）ゆっくり回して，ピントを合わせる。
⑥接眼レンズをのぞきながらプレパラートを動かし，観察する部分を視野の中央に移動させる。 【25 しぼり 】を調節して，見やすい明るさにする。
調節ねじ
逆
離す
しぼり

## Slide 7
3/13
内容解説用資料
＜使い方の手順＞
⑦【26 レボルバー 】を回転させて高倍率の対物レンズに切り替え，【27 調節ねじ 】でピントを合わせる。また，【28 しぼり 】を調節して見やすい明るさにする。
※高倍率になると見える範囲は【29 狭く 】なり，【30 暗く 】なる。
レボルバー
調節ねじ
しぼり
狭く
暗く

## Slide 8
3/13
プレパラートのつくり方
内容解説用資料
Notes: https://digi-keirin.com/hs26/bi/26bi1/26bi1a_01001_m.php
プレパラートのつくり方

## Slide 9
3/13
＜手順＞
内容解説用資料
①【1 スライドガラス 】の上に試料をのせる。
②試料の上に水または【2 染色液 】を1滴落とす。
③カバーガラスの端を水または【3 染色液 】につけ，気泡が入らないように静かにカバーガラスをおろす。
④余分な水分や染色液は，【4 ろ紙 】で吸い取る。
スライドガラス
染色液
染色液
ろ紙

## Slide 10
3/13
内容解説用資料
＜手順＞
・【5 固定 】… 薬品などを用いてこれらの変化を止め，生きていたときに近い状態で細胞を保存する処理のこと。
〔固定液の例〕【6 エタノール 】，
【7 酢酸 】
・【8 解離 】… 薬品などを用いて細胞どうしの接着をゆるめたうえで，力を加えて細胞をばらばらに離すこと。
〔解離に使う薬品の例〕【9 塩酸 】
固定
エタノール
酢酸
解離
塩酸

## Slide 11
3/13
内容解説用資料
※！注意
塩酸を扱う場合は，目に入らないように必ず 【10 保護眼鏡 】をかけて実験を行う。また，皮膚をいためるので，手につかないように注意し，ついた場合には，すぐに【11 多量の水 】で洗い流す。
保護眼鏡
多量の水
＜手順＞

## Slide 12
3/13
内容解説用資料
＜手順＞
染色部位 | 試薬 | 色
DNA（核） | 13 酢酸カーミン | 14 赤
 | 15 酢酸オルセイン | 16 赤
 | 17 メチルグリーン | 18 緑青
RNA | 19 ピロニン | 20 赤桃
・【12 染色 】… 観察したい部分だけが染まるような染色液を選び，着色して観察しやすくすること。目的に応じて，さまざまな染色液を使い分ける。
〔染色液の例〕
染色
酢酸カーミン
赤
酢酸オルセイン
赤
メチルグリーン
緑青
ピロニン
赤桃